|  | LINIAŁY FOTOELEKTRYCZNE L18 |  |
| --- | --- | --- |

# Dane techniczne

Typoszereg liniałów pomiarowych L18: 	70, 120, 170, 220, 270, 320, 370, 420, 470, 520, 620, 720, 820, 920, 1020, 1140, 1240.

Dokładność (w warunkach normalnych, tj. 20°C)	±10m/m; ±5m/m

Okres skali (T)	±20m/m

Punkty referencyjne	co 50 mm na całej długości pomiarowej

pierwszy punkt dla długości pomiarowej 1020	35 mm od początku skali

pierwszy punkt dla długości pomiarowej >1020	45 mm od początku skali

Stopień szczelności liniału	IP 53

ze sprężonym powietrzem 	IP 64

Rozdzielczość 	5 m;

rozdzielczość interpolowana	2 m; 1 m; 0,5 m

Maksymalna prędkość przesuwu	60 m/min

Opór przesuwu głowicy	<3 N

Waga	0,8 kg/m + 0,4 kg

Temperatura pracy	0°C ÷ 50°C

Temperatura magazynowania	-20°C ÷ 70°C

Parametry montażu optoelektrycznego liniału pomiarowego L18

Zalecane miejsce montażu liniału L18 na maszynie

W niektórych maszynach istnieje możliwość montażu liniału w innych miejscach. Zaleca się, aby liniały były montowane w miejscach jak najmniej narażonych na uszkodzenia mechaniczne i wpływ chłodziwa.

Elektryczne sygnały wyjściowe

Liniały L18 posiadają dwa standardowe sygnały elektryczne: sinusoidalny 11A oraz prostokątny TTL (20mA).

Maksymalna częstotliwość wyjściowa 500 kHz.

|  | Sygnał | Kolor | Nr wyjść |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U1 | różowy | 8 |
|  |  | szary | 4 |
|  | U2 | biały | 7 |
|  |  | brązowy | 3 |
|  | U0 | żółty | 6 |
|  |  | zielony | 2 |
|  | +5V | czerwony | 5 |
|  | 0V | niebieski | 9 |
|  | Ekran | ekran | 1 |