Wyświetlacz F 03 – INSTRUKCJA OBSŁUGI

W standardzie posiada

podstawowe funkcja takie jak:

- reset (zerowanie wyświetlacza),

- preset (wpis wymiaru),

- zmianę kierunku liczenia.

Zerowanie wyświetlacza odbywa się poprzez wciśnięcie klawisza X (dla osi X), Y (dla osi Y) lub Z (dla osi Z). Na wyświetlaczu pojawia się liczba 0.00. Następnie należy wcisnąć klawisz z napisem Enter (En). W tym momencie urządzenie jest gotowe do pracy.

Wpis wymiaru odbywa się poprzez wciśnięcie klawisza X (dla osi X), Y (dla osi Y) lub Z (dla osi Z). Na wyświetlaczu pojawia się liczba 0.00. Następnie wprowadzamy wymiar za pomocą klawiatury numerycznej. Na koniec należy wcisnąć klawisz z napisem Enter (En). W tym momencie urządzenie jest gotowe do pracy. (Jeżeli podczas wprowadzania wymiaru popełnimy błąd kasowanie odbywa się po naciśnięciu klawisza cl). Zmiana znaku odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza +/-.

Zmiana kierunku (do momentu wyłączenia zasilania) odbywa się przez naciśnięcie klawisza Px (dla osi X), Py (dla osi Y) lub Pz (dla osi Z).